## Slide 1
MGA??
Konzept
  Modelling to Generate Alternatives (MGA)
  Verändert ein Optimierungsmodell so, dass es alternative Systemlösungen findet:
    Nähe am Kostenoptimum liegen
    Sich strukturell unterscheiden (z.B. andere Technologiemix)
  So statt Kostenoptimum, die Frage wäre “Welche anderen System sind fas genauso günstig, sehen aber anders aus?”

## Slide 2
Aufbau
Kosten-slack-Nebenbedingung
  Nachdem das Kostenoptimum (Copt) berechnet wurde, wird die Nebenbedingung ergänzt.
    Kosten ≤ Copt ∙ (1+ Slack) (Kostenkorridor)
    model.cost_bound = Constraint(
      expr = model.objective.expr <= C_opt * (1+ slack) )

## Slide 3
Aufbau
Neues Optimierungsziel
  Zielfunktion ersetzt durch eine Struktur-Kennzahl:
    Max D(x)
    Solver:
    bleibt innerhalb des Kostenkorridors
    verschiebt das System Max in der gewählte Richtung
    Regel:
    D = Summe(Flow I,o,t ∙∆t)